东阳市千祥镇上东陈村公用房装修项目

预算编制说明

一、工程概况

本工程为东阳市千祥镇上东陈村公用房装修项目，工程内容为：便民服务区域的楼梯间、卫生间：墙面、天棚、楼地面施工；便民服务中心：墙面、吊顶、地面施工；二层办公区：墙面抹灰、楼地面铺贴；铝合金门安装等。

二、编制依据

1、《浙江省建设工程计价规则》（2018版）、《浙江省房屋建筑与装饰工程预算定额（2018版）》、《浙江省建设工程施工机械台班费用定额》（2018版）。

2、浙江广厦建筑设计研究有限公司设计的施工图；

3、现行国家及地方有关施工规范和相关法规规定；

4、其它浙江省、金华市的有关规定。

三、编制说明

1、综合费率取值：建筑部分按单独装饰工程中值计取；安全文明施工费按非市区中值计取，固定费率按规定计取；

2、材料价格按2023年第4期金华建设工程造价信息、浙江省建设工程造价信息、义乌建设工程造价信息，无信息价的材料根据市场调查价格计入。

3.人工单价按2023年第4期金华人工信息价计入；

4.按浙建建 [2018]61号《关于颁发浙江省建设工程计价依据（2018版）的通知》执行、按《关于增值税调整后我省建设工程计价依据增值税税率及有关计价调整的通知》浙建建发〔2019〕92号执行；

5.计价问题研讨会会议纪要；

四、其他说明

1、本工程仅图纸和本预算所列部分装饰工程计入本次造价；

2、经建设单位确认，现场一层地面均为素土面；

3、经建设单位确认，楼梯间、便民服务中心（不包括舞台）、二层办公区域楼地面按800*800*10mm抛光砖；卫生间按300*300*10mm防滑地砖计入；

4、经建设单位确认，便民服务中心区域的楼梯间墙面及天棚分别按内1、顶1计入；

5、一层便民服务中心墙面按做法暂按白色无机涂料，腻子两遍，5厚1:2水泥砂浆面抹平，9厚1:3水泥砂浆打底扫毛或划出纹道；天棚按600*600铝扣板吊顶计算，实际施工不同结算时按实调整；

6、二层办公墙面做法暂按5厚1:2水泥砂浆面抹平，9厚1:3水泥砂浆打底扫毛或划出纹道计算，实际施工不同结算时按实调整；

7、一层M4035暂按铝合金断桥隔热平开门 6+12A+6中空玻璃计入本预算。

五、拟定的品牌表：

| 序号 | 材料名称 | 品牌 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 防水材料 | 绿洲、东方雨虹、凯伦 |  |
| 2 | 无机涂料 | 立邦、多乐士、来威 |  |
| 3 | 瓷砖、地砖 | 东鹏、萨米特、马可波罗 |  |
| 4 | 铝扣板 | 杰盾、多尔美、美克莱 |  |
| 5 | 钢筋 | 沙钢、马钢、中天 |  |
| 6 | 水泥 | 尖峰、海螺、红狮 |  |

注： 1、投标人报价时须在投标编制说明或主要材料价格表中注明上述材料名称的品牌，所报价的品牌必须在上表中选择一个，否则做废标处理，如遇特殊情况确需更换品牌时须经招标人书面同意，选用比推荐品牌高一档的材料，但价格不再调整；

2、上表所有材料必须达到国标要求。